## Slide 1
嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统——Ecdet
ecdet 项目汇报：内容 · 设计 · 实现 · 进展
ecdet 项目组 · 2026 年 10 月
Notes: 各位老师好，我汇报的项目是嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统，简称 ecdet。本次汇报讲清楚三件事：这个项目是什么、它是怎么设计与实现的、目前做到了哪一步。当前版本 v1.2.0，五层检测流水线全链路贯通，一百八十七项自动化测试全部通过。

## Slide 2
汇报提纲
汇报提纲：项目是什么，做到了哪一步
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
按「项目是什么 → 要解决什么问题 → 怎么设计与实现 」三段展开
01
项目是什么
一句话定位 · 输入输出形态 · 当前版本状态（CLI + Web 控制台）
02
要解决什么问题
通用工具「看不懂硬件」、研判结论「不可信」——两个痛点与差异机会
03
怎么设计与实现 （本次汇报重点）
七个能力域 → 五层架构 · 技术选型 · 四个关键实现 · 多智能体协作现状与目标
项目信息卡
定位
面向汽车电子 / 工控的嵌入式
C/C++ 缺陷与漏洞检测系统
依据 / 版本
调研与技术方案 V1.2 · P1–P7 全覆盖
v1.2.0（2026-10，13 个版本节点）
规模 / 测试
Python ≈ 9600 行 + 前端 ≈ 1705 行
16 个测试文件 · 187 项全部通过
依赖
核心运行时零第三方依赖，
拷贝即用、离线可运行（开发仅 pytest）
开源引擎（cppcheck 等）检测到安装
即接入，缺装自动降级、不构成硬依赖
图例：蓝 = 复用 / 已完成 橙 = 自研 红 = 未完成 / 待补充（全片一致）
02
Notes: 汇报分五段。第一段讲项目是什么，给老师一个整体印象；第二段讲它要解决的两个真实问题；第三段是重点，讲系统怎么设计、每个模块怎么实现，包括多智能体协作的现状与目标；第四段用完成度清单、测试和消融数据说明做到什么程度，并准备了两分钟的系统演示；最后讲还差什么、怎么补。右边是项目的基本信息：依据调研与技术方案 V1.2 实施，七个问题域全覆盖，核心运行时零第三方依赖，拷贝即用。

## Slide 3
01 · 项目是什么
项目是什么：部署在研发内网的嵌入式代码检测系统
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
一句话定位：输入嵌入式工程目录，输出可证明的告警、合规报告与修复补丁——拷贝即用、离线可运行
输入 · 嵌入式工程目录
本地路径
零拷贝直引，支持重复 / 增量扫描
上传压缩包
zip / tar.gz，解压防路径逃逸
Git 仓库
浅克隆入工作区，私有库带 token
三种来源统一归一为工作区目录
ecdet 检测内核 · 五层流水线
L1 构建复现：Keil / IAR 工程 → 编译数据库
L3 双通道：静态 30 规则 + 硬件语义 · 动态执行验证
L2 统一表示：多引擎告警归一为 SARIF 单一模型
L4 多智能体：告警研判 · 修复验证 · 幻觉三道闸
L5 聚合输出：去重 · CWE↔MISRA↔GJB · 可证明性分级
输出 · 三类产物
results.sarif
标准告警 + 证据链 + LLM 结论
report.html
合规报告（MISRA / GJB 双口径）
fixes/*.patch
经验证补丁 + 可复现 PoC
标准格式，可接入任意下游工具
两种使用形态
CLI：ecdet scan / orchestrate 一条命令全流程
Web 控制台：注册工程 → 扫描 → 复核 → 修复
部署形态
内网隔离环境的构建机工具，拷贝即用
大模型接本地 vLLM / Ollama，数据不出域
当前状态（2026-10）
v1· 五层全链路贯通
187 项自动化测试全部通过，消融可复现
定位与输入输出形态依据《调研与技术方案》V1.2 与 README v1.2.0；后续页面按「问题 → 设计 → 实现 → 程度 → 计划」逐段展开
03
Notes: 先用一页说清项目是什么。ecdet 的输入是嵌入式工程目录，支持本地路径、压缩包和 Git 仓库三种来源，自动归一成工作区；内核是五层检测流水线：构建复现、静态加动态双通道分析、统一表示、大模型多智能体协同、聚合输出；输出三样东西：标准格式的告警文件、带双口径合规记录的网页报告、以及经过验证的修复补丁。它部署在研发内网的构建机上，拷贝即用、离线可运行，大模型接本地的 vLLM 或 Ollama，数据不出域。当前 v1.2.0，两种使用形态：命令行一条命令跑全流程，或者用 Web 控制台在浏览器里完成注册到修复的闭环。

## Slide 4
02 · 要解决什么问题
两个具体痛点：工具「看不懂硬件」，结论「不可信」
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
痛点要拿证据说话：现有方案在哪里失败，就是可以做出差异的地方
痛点一
通用静态工具不懂嵌入式硬件
缺陷模式
通用工具（cppcheck / clang-tidy）的表现
向只读寄存器写入（MMIO 误用）
无寄存器语义，直接漏报
ISR 与任务共享变量的竞态
不识别中断上下文
ISR 中调用阻塞 API
不懂 RTOS API 语义
PERIPH->REG = x
← 这行代码危险与否，取决于寄存器读写属性
→ 检不出就是漏报：风险被原样带到现场
差异机会：把 SVD / ISR / RTOS 语义做成确定性规则，让工具「看得懂硬件」
痛点二
误报泛滥 × 大模型幻觉不可信
现象
后果
静态工具误报多
告警疲劳，开发者弃用工具
LLM 直接研判告警
编造行号、引用不存在的代码
两者叠加的「AI 检测」
结论不可复核、随模型漂移
行业共识：宁可漏报，不可误报 —— 误报率失控的工具没有第二周
→ 结论不可信：研判环节反而成为新的风险源
差异机会：静态锚点优先 + 幻觉三道闸 + 动态执行实证
证据来源：ecdet 调研报告对 cppcheck / clang-tidy 规则集与 LLM 代码研判文献的比对分析（2026 Q3）
04
Notes: 项目针对两个具体痛点。痛点一，通用静态工具看不懂嵌入式硬件：向只读寄存器写入、中断与任务共享变量的竞争、中断里调用阻塞接口，cppcheck 和 clang-tidy 这类工具要么没有规则要么不认识上下文，检不出就是漏报。痛点二，研判结论不可信：静态工具误报多导致告警疲劳，大模型直接研判又会编造行号、引用不存在的代码。所以我们的差异机会是三条：把硬件语义做成确定性规则、静态锚点优先加幻觉三道闸、再用动态执行实证兜底。

## Slide 5
03 · 设计与实现
技术选型：能复用的不重写——开源资源清单
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
调研不是只找一个，而是对比几个，决定谁做引擎、谁做数据、谁只做参照
能力
开源资源与链接
许可证
Star
我们的决定
静态基线引擎
cppcheck
github.com/cppcheck-opensource/cppcheck
GPL-3.0
6.8k
已接入
检测到安装即独立进程调用，不链接源码
静态规则补强
clang-tidy
github.com/llvm/llvm-project
Apache-2.0
41.2k
已接入
与 cppcheck 同一适配模式
形式化验证
ESBMC（SMT / 边界验证）
github.com/esbmc/esbmc
BSD 变体
533
已接入
界内验证失败 → Proven 级告警
本地大模型推理
vLLM · Ollama
github.com/vllm-project/vllm · github.com/ollama/ollama
Apache-2.0 · MIT
95.7k · 185k
已接入
OpenAI 兼容端点，数据不出域
指令级仿真载体
Unicorn（CPU 仿真）
github.com/unicorn-engine/unicorn
GPL-2.0
9.5k
未接入
探测就绪，执行回路待固件语料（P2）
外设级仿真载体
Renode（整机仿真）
github.com/renode/renode
MIT
3.1k
未接入
同上，三级吞吐-保真梯度的最高档（P2）
代码属性图
Joern
github.com/joernio/joern
Apache-2.0
3.6k
未接入
跨函数数据流（当前最大短板）备选（P1）
评测数据集
NIST Juliet 基准
samate.nist.gov/TestProjects
公有领域
—
部分完成
评测管线已打通，全量成稿待下载
去重方法借鉴
PrimeVul 数据集方法
github.com/DLVulDet/PrimeVul
MIT
280
方法借鉴
自建数据集的近重复指纹删除
标准与规范
SARIF 2.1.0 · CMSIS-SVD · MISRA / CERT / GJB
docs.oasis-open.org/sarif · arm-software.github.io/CMSIS-SVD
标准 / 规范
—
规范复用
SARIF 数据模型 · SVD 建模 · 规则来源
选型决策：不选「大基座」二次开发——① 内网环境要求拷贝即用、离线可运行 ② 检测内核即创新点 ③ GPL 引擎以独立进程接入规避传染；红色 = 计划复用但尚未完成
Star 为 2026-10-27 GitHub 查询；许可证要点：GPL 组件独立进程调用不链接 · 商业标准只实现语义 · 密钥不入库
06
Notes: 设计和实现之前，先交代技术选型。原则是能复用的不重写：静态基线用 cppcheck，六千八百星；规则补强用 clang-tidy；形式化验证用 ESBMC；本地大模型推理用 vLLM 和 Ollama，都是检测到安装就接入、缺装自动降级。页面下方是我们的选型决策：不选大基座二次开发，因为内网环境要求拷贝即用、检测内核本身就是创新点、而且 GPL 引擎用独立进程接入可以规避许可证传染。红色的四行是计划复用但还没完成的：两级仿真载体、Joern 代码属性图和 Juliet 全量成稿。

## Slide 6
03 · 设计与实现
系统架构：五层流水线 + Web 控制台，核心零依赖
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
按数据流向五层贯通：橙 = 自研 蓝 = 复用标准 / 引擎 深蓝 = 编排；外部引擎「检测到安装即接入」非硬依赖
L1
构建复现
Keil / IAR 工程解析器（自研）
.uvprojx / .ewp → 等价 Clang 命令行
compile_commands.json（标准格式）
统一编译数据库，供分析引擎消费
源码直扫退化（自研）
无构建信息的工程也可直接扫描
L3
双通道
规则引擎 30 条 + 抽象解释（自研）
常量传播 → 可证明性分级
硬件语义 SVD / ISR / RTOS（自研）
MMIO · 竞态 · volatile · 阻塞调用
cppcheck · clang-tidy · ESBMC（复用）
输出统一归入 SARIF；另含动态通道（第 10 页）
L2
统一表示
SARIF 2.1.0 唯一数据模型（OASIS 标准）
多引擎告警统一交换格式，供下游工具消费
硬件语义注入 · 多引擎归一（自研）
告警携带寄存器 / 中断上下文证据
L4
多智能体
告警分诊（自研）
上下文裁剪 → 首判 → A-RAG → 证据核对
修复验证闭环（自研）
补丁须过静态重扫 + gcc 语法检查
六智能体确定性编排（自研）
vLLM / Ollama 端点（复用）+ Mock 离线可测
L5
聚合输出
指纹去重 + 可证明性分级（自研）
Proven / Detected / Suspected
CWE ↔ MISRA ↔ GJB 双口径（标准映射）
合规记录表双标准呈现
HTML 报告 + 证据链（自研）
含 LLM 结论、PoC 与合规记录
产物
results.sarif
report.html
fixes/*.patch
PoC 证据
增量影响集
/ 告警基线
消融评测
报告
零依赖策略：词法 / 结构分析、SARIF 读写、HTTP 服务均为标准库实现；Web 控制台（ThreadingHTTPServer + SQLite + 原生 JS/CSS）零外链离线可用
架构对照《调研与技术方案》V1.2 五层设计；模块与当前代码结构一一对应（ecdet.l1_build / l3_analysis / l2_ir / l4_llm / l5_report）
07
Notes: 系统按数据流向分五层。L1 把 Keil、IAR 的闭源工程解析成统一的编译数据库，没有构建信息的工程退化成源码直扫；L3 是双通道，静态侧有三十条规则、抽象解释和硬件语义，动态侧做真实执行验证，外部引擎也是在这一层接入；L2 把所有引擎的告警统一成 SARIF 单一数据模型；L4 是大模型多智能体协同；L5 聚合去重、做双口径映射和可证明性分级。右边是产物列。整套核心是标准库实现零第三方依赖，图例橙色是自研、蓝色是复用。

## Slide 7
03 · 设计与实现 · 关键实现①
关键实现①：任意嵌入式工程 → 统一 SARIF 表示
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
输入的单位是工程目录：三种来源归一为服务端可访问目录，分析结果归一为单一 SARIF 数据模型
① 工程接入
三源归一（自研）
本地路径：零拷贝直引
压缩包：解压防路径逃逸
Git 仓库：浅克隆入工作区
私有库支持 token，支持重复
/ 增量扫描
阶段产物
可访问的工作区目录
② 构建复现 L1
闭源 IDE 工程格式（自研解析）
Keil .uvprojx / IAR .ewp 解析器
翻译为等价 Clang 命令行
无构建信息 → 源码直扫退化
解决 P1：通用工具依赖完整
构建捕获，嵌入式工程多没有
阶段产物
compile_commands.json
③ 多引擎分析 L3
内置规则 + 外部引擎并行
自研 C 解析器 + 30 条规则
cppcheck / clang-tidy / ESBMC
硬件语义 + 抽象解释同场分析
外部引擎检测到安装即接入，
缺装自动降级不阻断流水线
阶段产物
各引擎原始告警
④ 统一表示 L2
SARIF 单一数据模型
SARIF 2.1.0（OASIS 标准）
硬件语义注入告警上下文
供 L4 研判 / L5 聚合 / Web
一处分析，处处消费；
标准格式可接任意下游
阶段产物
results.sarif
复用 SARIF 2.1.0 交换标准 · compile_commands.json 编译数据库格式 · Clang / GCC 工具链
自研 Keil / IAR 闭源工程解析器 · 三源归一管线 · C 词法 / 结构解析器与 30 条内置规则引擎
命令：uv run ecdet init-ccdb <工程> · uv run ecdet scan <工程>；对应问题域 P1（构建复现）与 P3（统一表示）
08
Notes: 关键实现第一段讲输入和表示。输入的单位是工程目录，三种来源归一成服务端可访问的工作区；L1 层自研了 Keil 和 IAR 的闭源工程解析器，翻译成等价的 Clang 命令行，产出标准编译数据库；然后内置规则和外部引擎并行分析；最后所有告警统一成 SARIF 单一模型，供研判、聚合和 Web 端消费。这一页复用的是标准和格式，自研的是解析器和归一化管线。

## Slide 8
03 · 设计与实现 · 关键实现②
关键实现②：静态通道——规则、硬件语义与可证明性
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
以自研 C 词法 / 结构解析器为底座，每条告警都带确定性证据，而不是「模型觉得有问题」
内置规则集构成（30 条）
条款来源：复用标准（第 11 页）
MISRA C:2012 子集 17 条
10.3 / 10.4 整型转换族 · 17.2 递归 · 21.6 标准库 IO
CERT C 子集 5 条
STR31-C 缓冲区拷贝 · ARR30-C 越界 · FIO30-C 格式串
ECDET 缺陷规则 4 条
CWE-242 gets · CWE-197 截断 · CWE-1284 scanf 无界
ECDET 硬件语义规则 4 条（自研 · 核心差异）
MMIO 误写 · ISR 竞态 · volatile 缺失 · ISR 阻塞调用
ISR 阻塞调用命中时自动提示 FromISR 变体（FreeRTOS /
RT-Thread / CMSIS-OS2 语义表）；外部引擎告警同场分析
可证明性三级（P4 机制）
误报抑制是机制，不是口号
Proven 已证明
抽象解释（函数内常量传播）证明必然越界才告警；
证明必然在界内则直接不告警——机制性抑制误报
Detected 已检出
确定性词法 / 规则证据核对通过；
ESBMC 界内验证失败同样以此级输出
Suspected 待研判
疑似告警交由动态通道执行验证（第 10 页）
与大模型分诊继续查证（第 11 页），升级或降级
核心差异 通用工具不懂的，ecdet 确定性检出：CMSIS-SVD 寄存器属性解析 + ISR 识别与临界区区间判定 + RTOS API 语义表
消融佐证：去掉硬件语义后召回率 100% → 50%（A2，见第 15 页）；对应问题域 P2 / P3 / P4
09
Notes: 第二段讲静态通道。左边是三十条内置规则的构成，蓝色来自 MISRA 和 CERT 条款，橙色四条硬件语义规则是核心差异：MMIO 误写、中断竞态、volatile 缺失、中断里调阻塞接口并自动提示 FromISR 变体。右边是可证明性三级：抽象解释能证明必然越界才告警，能证明必然在界内干脆不告警，从机制上抑制误报；确定性证据核对通过的是已检出；剩下的疑似告警交给动态通道和大模型继续查证。消融实验证明去掉硬件语义，召回率会从百分之百掉到一半。

## Slide 9
03 · 设计与实现 · 关键实现③ · P7
关键实现③：动态通道——崩溃即实锤，PoC 可复现
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
静态怀疑、动态裁决：对疑似告警自动生成测试驱动并真实执行，跑崩溃即为实锤
① 激励建模
确定性特殊值表（0 / 边界 /
回绕点）+ 乘法散列采样；
SVD 语义收窄取值域，
一次建模、静动两用
② harness 生成
以解析器产出的参数类型
为骨架生成模板 harness；
激励组合表嵌入 C 数组，
每函数一次编译
③ 编译-修正闭环
链接失败自动打桩重编，
一次收全多条错误；
仍失败交 LLM 修正器重写，
产物必须再过编译验证
④ 执行与 oracle
宿主机真实执行，判定依据
三类：崩溃退出码分类、
UBSan 输出、
看门狗超时（疑似死循环）
⑤ 命中即实锤
Suspected 升级 Detected，
实参组合随告警证据落 SARIF；
PoC 可复现：
harness.exe <seed>
执行载体：三级吞吐-保真梯度
吞吐高 ← → 保真高 红 = 未完成
宿主原生执行（gcc）
当前可用
第一档：吞吐最高，纯函数与算法类
缺陷即刻可验；编译器就绪即用
Unicorn 指令级仿真
未完成
第二档：pip 探测即接入（就绪），
执行回路待真实固件语料（P2）
Renode 外设级仿真
未完成
第三档：二进制探测即接入（就绪），
保真最高档，同样待固件语料（P2）
→
→
消融佐证（A5 去动态通道） 召回率 100% → 66.7%，动态贡献率 33%（动态新发现且静态未报占全部已确认缺陷之比）
同时可见成本：关闭动态通道后耗时 62s → 0.2s——双通道互补、动态按需开启，静态怀疑、动态裁决各司其职
命令：uv run ecdet orchestrate <工程> --mock；运行时监控将静态 Suspected 转为定向探针，命中回填 PoC 证据（方案 3.3.6）
10
Notes: 第三段讲动态通道，一句话：崩溃即实锤。对疑似告警自动生成测试驱动：激励用特殊值表加散列采样，SVD 语义收窄取值域，一次建模静动两用；编译失败自动打桩重编，还不行交给大模型修正器重写，产物必须再过编译验证；判定依据覆盖崩溃退出码、UBSan 和看门狗超时三类，命中就把疑似升级成实锤，测试样本一键重放。执行载体是三级梯度：宿主机原生执行当前可用，下面两档 Unicorn 和 Renode 红色标注，探测就绪但在等固件语料。消融显示动态通道带来三分之一的贡献，同时成本可见可控。

## Slide 10
03 · 设计与实现 · 关键实现④ · P5
关键实现④：大模型只当「参谋」，不当「裁判」
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
LLM 负责语义推理，结论必须通过确定性验证才能落地——幻觉被关在闸门里，而不是赌它不发生
① 上下文裁剪
告警函数 + 深度 2 调用闭包
+ 引用宏，按字符预算截取，
不把整个文件塞进提示词
② LLM 首判
强制结构化 JSON 输出
（真缺陷 / 误报 + 置信度 +
引用行号），可解析才有效
③ A-RAG 重判
置信度 < 0.6 触发本地知识库
检索后重判；知识库离线可建，
数据不出域
④ 证据行号核对
引用行必须落在函数区间内、
为真实代码且包含告警行本身，
否则降级 NEEDS_REVIEW
⑤ 结论回写
研判结论与置信度写回 SARIF
与报告；Web 告警中心可人工
确认 / 豁免 / 重置
幻觉抑制三道闸（规则化，确定性执行）
闸① 输出不可解析 JSON → NEEDS_REVIEW 闸② 引用行号越界 / 指向注释 / 缺告警行 → 降级 闸③ LLM 调用失败 → NEEDS_REVIEW
修复验证闭环（ToolLoopVerify，自研）
对确认缺陷生成函数级补丁，三道验证把关：
① 静态重扫：原告警必须消除，且不引入新 error 级告警
② gcc 语法检查：-fsyntax-only -std=gnu89（可用即启用）
③ 通过才产出统一 diff 与修复记录，未通过一律拒绝并记录原因
自动修复模式：验证通过写入源文件（先备份） → 逐轮迭代至收敛 → 全工程验收
端点与可测性
本地推理：vLLM 95.7k ★ / Ollama 185k ★
OpenAI 兼容端点，数据不出域
Web 大模型设置页可直填端点与密钥，
带测试连接探针，凭据存本机
确定性 Mock 客户端保证离线可测（四条路径覆盖）
消融佐证：去掉 LLM 分诊后精确率 100% → 50%（A1，示例语料过滤 8–10 条误报，见第 15 页）；命令：ecdet triage / ecdet fix
11
Notes: 第四段讲大模型协同，原则是大模型只当参谋、不当裁判。分诊管线五步：上下文裁剪、强制 JSON 首判、置信度低于零点六触发本地知识库重判、证据行号核对、结论回写。幻觉抑制有三道闸，输出不可解析、引用行号越界、调用失败，一律降级成待人工复核。修复闭环里补丁必须通过静态重扫和 gcc 语法检查才能采纳，自动模式下验证通过才写入源文件，先备份再迭代收敛。推理接 vLLM 和 Ollama 的 OpenAI 兼容端点，数据不出域，Mock 客户端保证离线可测。消融证明去掉大模型分诊，精确率会掉到一半。

## Slide 11
03 · 设计与实现 · 多智能体 · 现状
多智能体协作（现状）：六类智能体的确定性编排
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
ecdet orchestrate：状态机式流水线，LLM 负责语义推理，确定性工具守最终裁决
① 规划智能体
读取工程与扫描配置，生成检测
计划；分层路由控制成本
② 静态通道
规则 + 抽象解释 + 硬件语义 +
外部引擎，产出证据化告警
③ 分诊智能体（并行扇出）
每条告警独立研判，两路并行：
A-RAG 重判
证据行号核对
低置信度触发知识库检索
④ 动态通道
对 Suspected 生成 harness
真实执行，命中产出 PoC
⑤ 监控智能体（裁决）
静态 Suspected 转定向探针，
执行命中回填 PoC 升级 Detected
⑥ 修复智能体
生成函数级补丁，ToolLoopVerify
三道验证，不通过一律拒绝
⑦ 高危人工复核闸门
高危结论必须人工确认后才放行；
LLM 不拥有最终裁决权
⑧ L5 聚合输出
去重、双口径映射、可证明性
分级，产出 SARIF 与报告
结构化交接
智能体间以结构化 AgentState 传递，
不靠自由文本对话拼接上下文
分层路由控成本
note 级告警不进大模型；结构化输出
失败即降级，不会阻塞流水线
降级对照形态
--single-agent 单智能体串行，
作为 A6 消融对照与降级形态
现状局限：单一分诊提示词未按领域分工 · 人工复核结论未回流优化 · 线性状态机无动态重规划 —— 目标架构见下一页
图例：深蓝 = LLM 参与 中蓝 = 确定性工具 橙 = 人工闸门；消融 A6 证明编排不改变检测能力（组织学贡献）
12
Notes: 接下来是多智能体协作的现状。ecdet orchestrate 是一个确定性状态机：规划、静态通道、分诊智能体并行扇出、动态通道、监控裁决、修复验证、高危人工复核闸门，最后聚合输出。三个机制保证可控：智能体之间用结构化状态交接，不靠自由文本；分层路由控制成本，轻量告警不进大模型；大模型不拥有最终裁决权。现状有三个局限：分诊提示词没有按领域分工、人工复核结论没有回流、线性状态机不能动态重规划。

## Slide 12
03 · 设计与实现 · 多智能体 · 目标
多智能体协作（目标）：分域专家 + 元认知校验 + 反馈闭环
ecdet · 嵌入式软件代码缺陷与安全漏洞检测系统
对外部工程化建议书逐条评判后不推倒重写、点状吸收——红色为现状没有、目标要补的四块
规划智能体
现状保留：计划生成
与分层路由
静态锚点优先
现状保留：规则 / 抽象解释 /
硬件语义先给证据，宁漏勿误；
高危域不交给模型猜测
并行审查域（按领域分工）
内存安全专家
领域化 prompt · P1
实时资源专家
领域化 prompt · P1
并发 · 中断层
确定性规则已有，保留
硬件交互层
SVD 确定性解析已有，保留
元认知 Critic（P0 新增）
代码片段一致性：引用代码逐字
比对源文件；上下文自洽：结论
对照调用图与 ISR 标记核实；
现有三道闸是其规则化子集
动态实证
现状保留：harness 执行裁决，
命中即 Detected + PoC
修复验证闭环
现状保留：ToolLoopVerify，
补丁必须工具验证通过
高危人工复核闸门
现状保留；复核状态流转已在
Web 告警中心落地
反馈回写 + 大小模型分工（P2）
人工复核结论沉淀为标注库，回写
提示词精炼；大模型当 Critic、小模型
当并行审查员——均需先积累数据
点状吸收（红色四块，均有优先级与工作量）
P0 元认知校验增强——2–3 天；幻觉用例（伪行号 / 伪代码 / 伪结论）须全部拦截
P1 分诊领域化路由——2–3 天；内存安全 / 实时资源两类专业提示词
P2 人工复核反馈回写——需先积累标注数据
P2 大小模型分工——需真实端点使用数据支撑成本评估
评估后不采纳（维持现状，理由明确）
双服务架构重写——引入框架破坏零依赖原则；推理分离已由
指向 vLLM / Ollama 端点实现，代价更小
ReAct 循环核查寄存器访问——SVD 确定性解析已完整覆盖，
硬件语义高风险域不交给模型反复试探
图例：实线蓝 = 现状已有 红虚线 = 目标新增；评判依据：外部建议书 10 要点逐条比对（现状文档第 5 章，2 项达成 / 6 项部分达成 / 2 项不采纳）
13
Notes: 目标架构是对照一份外部工程化建议书逐条评判后点状吸收的，不推倒重写。红色四块是现状没有、目标要补的：元认知 Critic 校验，引用代码要逐字比对源文件、结论要对照调用图核实，这是 P0；内存安全和实时资源两个领域的专家提示词路由，这是 P1；人工复核反馈回写和大小模型分工，这是 P2。蓝色的都是现状已有，其中并发和硬件两个域我们刻意保留确定性规则，因为可靠性高于大模型审查。右下角也列了两条评估后不采纳的建议和理由。

## Slide 13
01
问题
从规范与场景的真实
痛点出发，拿证据说话
02
复用
标准、引擎、数据、方法
都是可复用的开源资源
03
实现
确定性骨架做骨架，
大模型受约束做协同
谢谢聆听，请老师批评指正
ecdet 项目组 · 2026 年 10 月
Notes: 总结四句话：问题来自真实工程痛点，我们拿证据说话；标准、引擎、数据、方法都是可复用的开源资源；实现上是确定性骨架加受约束的大模型协同；差距写成了带工作量的清单，用评测数据驱动补齐。项目现在骨架完整、工程扎实、单点深度有限，目标是二七年下半年完成试点部署。谢谢各位老师，请批评指正。